## Slide 1
Sujet 0 de l’Epreuve orale SI2
(interrogation de sciences industrielles)
du concours banque PT
Version 2023
Le présent sujet est une pièce des documents fournis au candidat pendant la phase de préparation.
Les documents de préparation fournis au candidat lors des 55 minutes de préparation et lors de l’interrogation sont au nombre de 4 :
- Enoncé du sujet.
- Diaporama de ressources (ce présent document).
- Dessin d’ensemble du système mécanique.
- Modélisation 3D du système au format 3DXML.
SUJET_0
Remarque : Cette page de garde n’est pas présente sur les fichiers proposés lors des épreuves.

## Slide 2
Unité de perçage vibratoire
Diaporama de présentation
Vue de l’unité de perçage
A exécuter en mode diaporama pour visionner les vidéos
Mise en situation

## Slide 3
Introduction, mise en situation
  Plusieurs milliers de trous de haute qualité (Ø12-25 mm, IT H8, Ra 1.6 µm)
  Matériaux : empilages d’alliages d’aluminium et de titane + composites
  Contraintes imposées pour le système étudié (UPA) :
    Encombrement réduit
    Environnement
    Flexibilité d’utilisation…
Dans l’aéronautique, il faut réaliser un nombre très important de trous de fixation, avec des moyens portatifs appelés unités de perçages autonomes (UPA).
Mise en situation d’une machine (UPA)
Unité de perçage autonome (UPA) typique
Mise en situation

## Slide 4
Introduction, mise en situation
Copeaux continus en perçage et en alésage
Outils cassés !
Lors du perçage de certains matériaux, le bourrage des copeaux longs limite souvent la productivité des opérations de perçage, provoquant des dégradations
(casse d’outils ou mauvaise qualité des surfaces obtenues).
Mise en situation

## Slide 5
Introduction, mise en situation
Afin d’éviter les problèmes lors du perçage des trous profonds, une UPA à assistance vibratoire
(oscillations axiales de faible fréquence superposées au mouvement d’avance axial de l’outil) sera proposée par une PME.
Le rôle principal de ces oscillations est de fragmenter les copeaux, qui deviennent plus faciles à évacuer.
Principe du perçage vibratoire
Copeaux fragmentés
Mise en situation

## Slide 6
Introduction, mise en situation
Fonctionnement SANS oscillation : copeaux non fragmentés
VIDEO : exécuter le mode diaporama pour lecture automatique
Mise en situation

## Slide 7
Introduction, mise en situation
Fonctionnement AVEC oscillations : copeaux fragmentés
VIDEO : exécuter le mode diaporama pour lecture automatique
Mise en situation

## Slide 8
Introduction, mise en situation
La cinématique de cette machine génère une avance ainsi que des oscillations en utilisant un mécanisme spécial, à rapport de transmission instantanée variable sur un tour (mécanisme à doigt excentré / rainure).
Doigt excentré/rainure
Un explication détaillée du fonctionnement est donnée dans la suite de ce document
L’UPA est actionnée par le moteur (1) qui impose une vitesse de rotation à la douille à billes (4) à travers un engrenage conique de rapport unitaire
(non représenté sur le plan).
Mise en situation

## Slide 9
Analyse du fonctionnement
Fonctionnement vis à billes / glissière
L’élément principal de la machine est composé d’un ensemble de deux modules liaison hélicoïdale / liaison glissière, constitué d’une vis à billes spéciale : le chemin de roulement hélicoïdal de la vis à billes croise des rainures longitudinales réalisées sur toute la longueur de la vis. Une description plus fine de chaque module est faite dans la suite du document.
Ensemble liaison glissière / liaison hélicoïdale
(produit fourni par THK)
Module « liaison glissière »
Module « liaison hélicoïdale »
Ressource partie 1
SUJET_0
9

## Slide 10
Fonctionnement du module « liaison glissière »
Vue interne du
module « liaison glissière »
On entraine en rotation la vis à bille (48) (en liaison complète avec le foret) par l’intermédiaire de la « glissière (4) » qui est reliée au moteur.
La « glissière (4) » est en liaison pivot avec la « bague extérieure glissière à bille (5) »,
La « glissière (4) » possède des cannelures longitudinales intérieures et la vis (48) est elle-même cannelée longitudinalement (cannelures en vert sur l’image ci-dessous).
Afin de réaliser la transmission en rotation et le mouvement de translation, des billes s’interposent entre les cannelures des pièces (4) et (48)
4
48
5
Analyse du fonctionnement
Ressource partie 1
SUJET_0

## Slide 11
Fonctionnement du module « liaison hélicoïdale »
La liaison hélicoïdale est réalisée par un système « vis à billes (31) » / «écrou (23) ». Le chemin hélicoïdal est représenté en bleu sur l’image ci-dessous.
L’ « écrou (23) » est en liaison pivot avec la «bague extérieure de l’écrou à billes (22) ».
En phase normale de perçage, l’écrou (23) est lui-même entrainé en rotation par l’intermédiaire du « Mécanisme Vibratoire » (Mécanisme décrit dans la suite du document).
Vue interne du
module « liaison hélicoïdale »
31
23
22
Analyse du fonctionnement
Ressource partie 1
SUJET_0

## Slide 12
Fonctionnement du mécanisme d’avance vibratoire 1/5
Vue du mécanisme d’avance et de génération des vibrations
7
Vers l’outil
Vers le moteur
17
Partie avant du mécanisme d’avance vibratoire (vers l’écrou 23)
Partie arrière du mécanisme d’avance vibratoire
(vers la glissière 4)
Zone de passage du couple : 3 mécanismes à doigt disposés à 120°, voir diapos suivantes
Demi carter arrière
Demi carter avant
Analyse du fonctionnement
Ressource partie 1
SUJET_0

## Slide 13
Vue du mécanisme d’avance vibratoire seul avec coupe partielle d’un des trois mécanismes à doigt (ensemble 12-16-44)
9
19
11
18
12
44
Zone de passage du couple
(voir diapo suivante)
16
Analyse du fonctionnement
Fonctionnement du mécanisme d’avance vibratoire 2/5
Ressource partie 1
SUJET_0

## Slide 14
Le concept d’unité de perçage à assistance vibratoire est basé sur l’utilisation d’un mécanisme comportant un arbre mené (44) d’axe 2, ayant un doigt excentré, muni d’un galet, qui coulisse dans une rainure de l’arbre menant (12), d’Axe 1 toujours parallèle à Axe 2.
(suite diapo suivante)
44
12
Arbre menant seul
Axe 1
Axe 2
Arbre mené seul et doigt excentré avec coupe partielle du galet
r
mécanisme à doigt (12-16-44)
16
Analyse du fonctionnement
SUJET_0
Fonctionnement du mécanisme vibratoire 3/5
Ressource partie 1
SUJET_0
14
VIDEO : exécuter le mode diaporama pour lecture automatique

## Slide 15
Si Axe 1 et Axe 2 sont confondus, le rapport de transmission instantané du mécanisme est constant et égal à 1 : avance du foret sans oscillation.
Axe 2
Axe 1
Axe 2
Si Axe 1 et Axe 2 sont excentrés de “e”, le rapport de transmission instantanée du mécanisme devient variable sur un tour. L’arbre mené (44) aura ainsi une vitesse de rotation instantanée variable, quasi-sinusoïdale, de fréquence identique à la fréquence du mouvement de rotation (une oscillation par tour) et d’une amplitude qui dépend de la distance “e”
Axe 1
44
12
12
44
e
mécanisme à doigt (12-16-44)
16
16
Analyse du fonctionnement
Fonctionnement du mécanisme d’avance vibratoire 4/5
Ressource partie 1
SUJET_0

## Slide 16
Analyse du fonctionnement
Fonctionnement du mécanisme d’avance vibratoire 5/5
Ressource partie 1
SUJET_0
VIDEO : exécuter le mode diaporama pour lecture automatique

## Slide 17: Diagramme de Bloc Interne (IBD)
SysMl
Ressource partie 1
SUJET_0

## Slide 18: Diagramme des exigences
SysMl
Ressource partie 1
SUJET_0

## Slide 19: Diagramme de Bloc (BDD)
SysMl
Ressource partie 1

## Slide 20
Déplacement axial du foret
Temps (s)
Déplacement axial du foret (microns)
Modélisation dynamique de la perceuse
Ressource partie 2
Couple dans l’écrou
Paramètres de la modélisation pour un foret de diamètre Ø¼″ :
- Accélération du moteur sur une seconde
- Vitesse nominale de rotation du moteur : 4000 tr/min
- Force axiale de perçage : 1000 N
- Couple de perçage : 4 N.m
Modèle prenant en compte les inerties
Temps (s)
Couple du module « liaison hélicoïdale » sur la vis (N.m)
Zoom du déplacement axial

## Slide 21
Simulation numérique de fonderie
Passer en mode diaporama pour visualiser les animations
Ressource partie 3
SUJET_0
Température en °c
Visualisation des températures simulées au remplissage (vitesse ralentie)
Alliage d’aluminium (EN AC-AlSi7Mg06Sb ST6)
Température de coulée : 750°C
Pression de remplissage : 5000 Pa
Les systèmes de remplissage et d’alimentation ne sont pas représentés.
Moule implicite sable à vert
Gravité selon -X

## Slide 22
Simulation numérique de fonderie
Passer en mode diaporama pour visualiser les animations
Ressource partie 3
SUJET_0
Visualisation des températures et de la fraction liquide simulée lors de la solidification (vitesse accélérée)
Température en °c
Fraction solide
Alliage d’aluminium (EN AC-AlSi7Mg06Sb ST6)
Température de coulée : 750°C
Pression de remplissage : 5000 Pa
Les systèmes de remplissage et d’alimentation ne sont pas représentés.
Moule implicite sable à vert
Gravité selon -X
Visualisation de la fraction solide lors de la solidification
(le métal est rendu transparent lorsqu’il se solidifie)

## Slide 23
Ressource partie 3
Gravité selon -Z
Gravité selon +Z
Gravité selon -X
SUJET_0
Simulation numérique de fonderie
Alliage d’aluminium (EN AC-AlSi7Mg06Sb ST6)
Température de coulée : 750°C
Pression de remplissage : 5000 Pa
Les systèmes de remplissage et d’alimentation ne sont pas représentés.
Moule implicite sable à vert
Effet de la direction de la gravité sur les défauts santé matière
Visualisation des manques de matières en fin de solidification en fonction de la direction de la gravité

## Slide 24
Simulation numérique usinage
Passer en mode diaporama pour visualiser les animations
Simulation de la gamme d’usinage dans la barre sur tour à commande numérique
Ressource partie 3
SUJET_0
VIDEO : exécuter le mode diaporama pour lecture automatique

## Slide 25
Simulation numérique usinage
Passer en mode diaporama pour visualiser les animations
Simulation de la reprise sur fraiseuse CN pour opération de perçage avant taraudage
Ressource partie 3
SUJET_0
VIDEO : exécuter le mode diaporama pour lecture automatique